WDA-801电源说明书

- 基本介绍：

本电源采用高档元器件，运用国际先进工艺制造流程，佰分之佰质量保证。

- 适用范围：

本电源适用于楼宇对讲、各种出入口门禁控制器，特别适用于各种电锁。

- 功能特性：

交流输入：标准AC220V         50Hz

直流输出：空载输出DC14V   负载输出DC12V

标准输出电流3A   瞬间输出电流3A

直接控制电锁：可减小门禁控制器的负荷，节省工程布线，减少故障隐患。

设NC/NO输出，可控制各种类型的电锁。

设延时控制电路，开锁时间可在0~10秒。

设开门按钮输入，可直接开启电锁。

自动保护功能：当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开。

- 外观尺寸：

外盖：铁盒   尺寸：186（L）×86（W）×66（H）（mm）   重量：1198g

平面示意图：

输入AC220V                                        可调旋钮

电锁输出时间（0~10秒）

五、  输出端子接线示意图

通电开门电锁（JDY－003）

门禁考勤主机     出门按钮

（JDY－002）

1     2      3       4     5    6     7  8

NO     NC    COM         +12V    地     按键   输入12V开门

六、1—3：NO端与COM端，常态无输出，按键触发后输出DC12V（0~10秒），

1为正、3为负。

2—3：NC端与COM端，常态输出DC12V，按键触发后断电（0~10秒），

2为正、3为负。

4—5：DC12V输出，4为正、5为负。

6—5：开门按钮输入端，可接开关量输出（继电器输出）控制电锁的门禁控制器。

7—8：输入12V电压开门，专用于直接输出电压控制电锁的门禁控制器。

# Text boxes

12V电压输出

的门禁控制器

断电开门电锁