九合一离线网络指纹锁说明书(V2.8)

主要参数：

门禁机额定电压：12VDC  适应电压：9—12VDC   工作电流：＜35mA   读卡距离：0—5cm   相对湿度：10％--90％

指纹锁额定电压：6VDC   适应电压：4.5—6.5VDC  静态电流：＜35uA   读卡距离：0—3cm   相对湿度：40％--90％

拒真率(FRR):<1%   认假率（FAR）:<0.001%   工作温度:-40°C--+80°C

有效卡片容量：6800张以上而且所有存储信息不会因电源断电而丢失

有效指纹容量：794 枚(根据用户需求可扩展)

最长电池使用时间：2年（<15次/天 使用量）

开锁次数：>20000次

识别卡片：Mifare或Mifare兼容卡；TEMIC或TEMIC兼容卡；EM或EM兼容卡本产品适用于所有院校、公司、事业单位、酒店宾馆、行政机构、工厂、花园别墅、家居门禁 、办公门禁等场所
功能特性：

- 本产品有九种开门方式：指纹开门、密码开门、刷卡开门、刷卡加密码开门、指纹加刷卡开门、指纹加密码开门、双重组合开门、三重组合开门、四重组合开门...、自定义任意n重组合开门(最多99重).钥匙开门.

- Mifare洒店锁,TEMIC洒店锁,Mifare门禁机,TEMIC门禁机,EM及兼容卡门禁机,指纹门禁机及国际标准读卡器与酒店读卡器于一体.

- 可设置多卡开门（1-99张）.可作带密码键盘读卡器使用.(门禁)   可作指纹读卡器使用.

- 可选单一开门,组合开门,三重及多重组合开门(1-99重).

使门锁的安全等级更高,更具安全保障.

- 用户可通过一张管理母卡简单快速的增加和删除用户.

- 通行记录可通过Mifare卡片进行脱机采集.

- 可作国际标准WG26读卡器使用.可外接读卡器.双向进出.

- 为减少工程布线，电锁控制端特设12V直接输出，也可输出干接点信号；输出端设有常开、常闭两个输出端口；同时支持门铃输出.(门禁)

- 干接点和12V输出之间转换时，先找到JK1位置并短接，出厂时设置为干接点输出；需要使用电压输出时，先将JK1位置并短接即可；操作简单、易懂 . (门禁)

- 可两机或多机器互联实现指纹、密码、卡片用户多机同步,极大提高工程安装效率.(门禁)

- 可实现一对多和多对一开门.也可通过一机与多机互联实现手动或自动同步注册用户,无需单机注册用户。也可一机作备份,当某机恢复出厂设置后,用该机重新同步用户即可.安全方便.(门禁)

- 防黑盒子开锁及防拆报警功能。

- 采用半导体指纹头，全年龄段活体指纹、无障碍准确快速扫描识别,杜绝克隆指纹,并提供金融级安全保障.

- 简约便捷门铃设计,门铃与#二合一，自带门铃功能(*+#)。

- 充电宝应急供电接口,低电量提醒及静音模式及中英文语音提示功能。

以上7.8.9.10.11门禁机专用； 10.11.适用于旧机更换新机。无需回收卡片、密码、重新注册。旧机与一或多新机互联设置后,自动同步用户到新机。

12V输出接线示意图.(门禁)

J2: 1.(红)12V  2.(黑)GND  3.(蓝) D0韦根输出 4.(绿) D1韦根输出  5.(黄)NC为常闭输出  6.(棕)COM为公共端  7.(白)NO为常开输出

8.(灰)BTN-接出门按钮 9.(灰)BTN+接出门按钮 (按钮可并接门禁电源上PUSH与GND)  10.(紫)BELL+接门铃  11.(橙)BELL-接门铃

J3为外接韦根读卡器接口： 1.(红)12V  2.(黑)GND  3.(蓝) D0韦根输入 4.(绿) D1韦根输入           J1: 为接酒店锁专用接口

接线示意图：

干接点输出接线示意图

- 接线示意图(门禁):

- 继电器输出设置方法(门禁):

1. 干接点输出方式设置：   JK1断开;

2. 12V有源输出方式设置：  JK1短接;

三．  门禁管理母卡（增加/删除一卡通用）设置方法:

1. 断电1分钟后，将J3端口GND和D1端短接。

2. 上电后蜂鸣器短鸣三声后，取消端口短接。

3. 读第一张卡片提示”嘟”一声为门禁管理母卡。

四.   门禁机编程方法:

开门密码：不管系统在刷卡开门模式和刷卡加密码开门模式，只要直接输入开门密码都能开门（开门密码默认是123456）。

按“﹡”号键：设置功能编程模式，按“﹡”号键一次，蜂鸣器鸣一声，输入六位编程密码﹙默认编程密码是888888﹚后蜂鸣器鸣两声，门禁机进入用户操作编程模式，用户可选择按键设置各个功能﹙以下键盘的功能，都必须进入编程模式才能设置﹚：

“1”号键：设置加卡开门模式（加卡前需为默认模式，系统默认是刷开门模式）

- 按“1”号键和“0”号键是刷卡开门（系统默认刷卡开门，密码默认000000）

- 按“1”号键和“1”号键是刷卡加密码开门

“2”号键：设置开门时间键

按“2”号键后输入2位开门时间﹙如05表示开门时间是5秒﹚蜂鸣器鸣两声，开门时间设置成功

“3”号键：防拆报警键与锁定报警键

a、按“3”号键后按“0”字键蜂鸣器鸣一声，取消防拆报警设置成功

b、按“3”号键后按“1”字键蜂鸣器鸣一声，防拆报警设置成功（系统默认）

c、按“3”号键后按“2”字键蜂鸣器鸣一声，取消锁定报警设置成功

d、按“3”号键后按“3”字键蜂鸣器鸣一声，锁定报警设置成功（系统默认)

e、按“3”号键后按“4”字键蜂鸣器鸣一声，暴力开门报警设置成功（系统默认)

f、按“3”号键后按“5”字键蜂鸣器鸣一声，取消暴力开门报警设置成功

g、按“3”号键后按“6”字键蜂鸣器鸣一声，取消非法卡开门报警设置成功(系统默认)

h、按“3”号键后按“7”字键蜂鸣器鸣一声，设置非法卡开门报警设置成功

i、按“3”号键后按“8”字键蜂鸣器鸣一声，取消键盘设置成功

注: 当系统锁定后,可通过用户指纹立即解锁.

“4”号键：修改开门密码键

a、按“4”号键输入用户的新的开门密码﹙如123456﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码成功

“5”号键：加一张卡键

- 按“5”号键后可以加卡：设置为卡开门时直接刷卡即可完成添加，OK灯亮一下、蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；

b、设置为卡加密码开门模式时先刷卡再连续输入两次六位密码既添加完成（密码可以用同一个也可分别设置不同的密码）OK灯亮一下、蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；

“6”号键：进行批量加卡键

a、按“6”号键进行批量加卡：设置为卡开门时连续将需要输入的卡片直接刷成添加，OK灯亮一下蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；

b、设置为卡加密码开门模式时先刷一张卡再连续输入两次六位密码，此时第一张卡片添加成功；只需重复以上操作即可将所有卡片添加进去（密码可以用同一个也可分别设置不同的密码）；OK灯亮一下、蜂鸣器鸣两声，表示添加成功；完成添加后按“#”号键直接退出

“7”号键：删除键

a、按“7”号键取消一张卡或多张卡：将需要取消的卡片刷一次或输入需要取消卡片的卡号即可

“0”字键：修改编程密码键

- 按“0”号键输入用户的新的编程密码﹙如888888﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改编程密码成功﹙注意：该密码用户必须好好保存，再次操作本门禁机是要让此密码进入编程模式，如果此密码忘记请请进行密码初始化操作，操作方法：

1. 断电1分钟后，将J3端口GND和D0端短接；(指纹锁为J6端口)

2. 上电后蜂鸣器短鸣两声；

3. 再次断电，取消GND和D0端短接；

4. 取消短接1分钟后重新上电，密码初始化完成。

“88”号键：注册查询指纹用户与删除指纹用户

a.按“88”号键和“0”号键中英文语音提示转换。

b.按“88”号键和“1”号键注册单个普通指纹用户。

c.按“88”号键和“2”号键自动批量注册普通指纹用户。

d.按“88”号键和“3”号键按输入用户编号指纹注册。(需手动按编号后输入指纹,按000则以该编号起自动注册)

e.按“88”号键和“4”号键按输入指纹用户编号指纹删除。

f.按“88”号键和“5”号键查询当前指纹用户编号。

g.按“88”号键和“6”号键取消查询指纹用户编号。

h.按“88”号键和“7”号键静音模式。

i.按“88”号键和“8”号键语音模式。

j.按“88”号键和“9”号删除所有普通指纹用户。(指纹初始化)

注:

1.用户编号为3位数字.在输入编号过程中按*键重新输入用户，按#键退出。

2.输入用户编号指纹注册后，按”000”键后自动注册，无需输入编号。按*键重新输入，按#键退出。

3.指纹按压详细步骤参考<门禁管理母卡增加指纹用户>。

4.操作完成后按#键返回正常使用状态。

“90”号键：设置酒店锁模式为多卡开门

a.按“90”号键和“0”号键是单卡开门。（系统默认）

b.按“90”号键和“1”号键是多卡开门。(必须刷两张合法卡才可以开门，仅一张卡不开门)

“91”号键：设置门禁多卡开门卡数/多重组合开门重数 （系统默认单卡、单一开门）

按“91”号键后输入2位开门卡数﹙如05表示开门卡数是5张﹚蜂鸣器鸣两声，多卡开门数设置成功

“92”号键：设置TEMIC卡酒店开门模式

a.按“92”号键和“0”号键是刷卡开门（系统默认）

b.按“92”号键和“1”号键是刷卡加密码开门(系统默认密码666666)

“93”号键：设置Mifare卡酒店开门模式

a.按“93”号键和“0”号键是刷卡开门（系统默认）

b.按“93”号键和“1”号键是刷卡加密码开门(系统默认密码333333)

“94”号键：设置门禁机模式为多卡/多重组合开门及Mifare卡兼容通用及反锁提示

a.按“94”号键和“0”号键是单卡开门/单一开门（系统默认）

b.按“94”号键和“1”号键是多卡开门

c.按“94”号键和“2”号键双重组合开门 (任意组合双开模式)

d.按“94”号键和“3”号键多重组合开门 (任意多组合开门,须设置<91>开门重数方可开)

e.按“94”号键和“4”所有Mifare one及其兼容卡片都通用于门禁模式（系统默认）

f.按“94”号键和“5”未配置过的Mifare one卡片不能用于门禁模式

g.按“94”号键和“6”反锁没有提示（系统默认）

h.按“94”号键和“7”反锁绿灯提示

i.按“94”号键和“8”门未关有提示（系统默认）

j.按“94”号键和“9”门未关不提示

“95”号键：设置TEMIC卡工作模式

a.按“95”号键和“0”号键是洒店锁模式（系统默认）

b.按“95”号键和“1”号键是门禁机模式

“96”号键：设置Mifare卡工作模式

a.按“96”号键和“0”号键是洒店锁模式（系统默认）

b.按“96”号键和“1”号键是门禁机模式

“97”号键：修改TEMIC酒店锁模式开门密码键

- 按“97”号键输入用户的新的TEMIC开门密码﹙如123456﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码成功。

“98”号键：修改Mifare酒店锁模式开门密码键

- 按“98”号键输入用户的新的Mifare开门密码﹙如123456﹚输入的两次一样的密码，蜂鸣器鸣两声，修改开门密码    成功。

“99”号键：设置读卡器模式(门禁)

a.按“99”号键和“0”号键是标准模式（系统默认）.

b.按“99”号键和“1”号键是标准带键盘读卡器模式A.

c.按“99”号键和“2”号键是Temic 酒店读卡器模式.

d.按“99”号键和“3”号键是Mifare酒店读卡器模式.

e.按“99”号键和“4”号键是酒店读卡器模式.

f.按“99”号键和“5”号键是通用带键盘读卡器模式.

g.按“99”号键和“6”号键是标准带键盘读卡器模式B.

注: 标准读卡器与Mifare/Temic酒店读卡器及指纹读卡器及通用读卡器皆适用于门禁机.

五.门禁管理母卡增加卡片用户:

管理卡在门禁机上刷一下,”嘟”一声后,刷要加入的用户卡,直至加完用户卡后按#，则加卡成功。

门禁管理母卡删除卡片用户:

管理卡在门禁机上刷一下,”嘟嘟”两声,刷要删除的用户卡,直至删完用户卡后按#，则删卡成功。

门禁管理母卡增加指纹用户:

管理卡在门禁机上刷一下,”嘟嘟”两声,然后按压指纹，”嘟”一声取开指纹，连续按压3次直至”嘟嘟”两声响后，表示注册成功，加完指纹用户后按#，则加指纹操作成功。

门禁管理母卡删除指纹用户:

管理卡在门禁机上刷一下,”嘟嘟”两声,再输入三位需要删除的指纹用户编号,”嘟嘟”两声,绿灯快闪两下,语音提示删除指纹用户成功后，按#退出设置。

(注：指纹操完成后需按#退出设置)

六. 记录采集：mfiare 酒店锁记录400条，Temic酒店锁记录400条，指纹/Mifare/Temic/EM门禁记录1800条.

- Mifare酒店锁记录采集：  刷mfiare 酒店锁采集卡进行记录采集（系统默认）.

b.Temic酒店锁记录采集：  刷Temic 酒店锁采集卡再刷mfiare采集卡进行记录采集,

超过10秒未刷采集卡将放弃当前采集.

c.Mifare/Temic/EM门禁机记录采集：先刷一张EM合法开门卡再刷mfiare采集卡进行记录采集,

超过10秒未刷采集卡将放弃当前采集.(需5张采集卡连续采集)

- 同步用户设置：先进入编程模式后，按“893”，进入自动同步用户模式。

(注:先将需同步的机按*-->编程密码-->6后，再设置主机同步用户模式。已同步过的机无需联接否则影响其它未同步注册的机或会有同步不到情况出现.)

以下为卡片,密码,指纹同步操作:

A.同步卡片：

在主机完成添加卡片*888888+6(ID卡)/ *888888+951(57) / *888888+ 961(IC) ，然后在各分机上按*888888+6， 然后在主机上按*888888+893,直到同步完成，即所有的卡片已同步到各分机上，同步完成后自动退出。

B.密码同步：

将主机设置为读卡器模式，*888888+991，然后在各分机上按*888888+6，然后在主机上随机输入六位数密码，则该密码是各分机的开门密码，可设多组密码。

指定开一个门，只在指定的分机上按*888888+6，然后在主机上随机按六位数密码，该密码则可指定开对应分机的门，可设多组密码。

C.指纹同步：

首先在主机和各分机上*888888+882完成指纹注册， 然后在各分机上按*888888+6, 然后在主机上按已添加的指纹，然后在各分机上按#号退出。

指定指纹开指定的门，主机和指定分机上*888888+882完成指纹注册，然后在指定的分机上按*888888+6，然后在主机上按已添加的指纹，然后在各分机上按#号退出。

- 常开模式设置：先进入编程模式后，按“894”后，再连续两次输入十位数字即设置成功。如 (输入8888880060 即常开密码为888888，开锁保持时间为60分钟)操作成功后提示请输入，接着输入已注册的用户指纹或刷已注册的卡片，当提示常开已打开，即锁常开模式设置60分钟成功。需提前撤销常开模式时，再次输入该密码当提示常开已关闭，即常开模式撤销并恢复正常模式。注 ：设置成功后无需再次输入十位数字的操作，只输入密码接着输入已注册的用户指纹或刷已注册的卡片即可；再次输入密码即恢复正常模式；需重新更改即按开始步骤重新操作。

- 指纹门禁机开锁失效时间设置：先进入编程模式后，按“895”后，再连续输入两次十位时间数字即设置成功。如 (2107162305)，即2021年07月16日23时05分后指纹门禁模式开锁失效。需恢复有效开锁，按开始步骤重新设置新的时间即可。

- 恢复门禁模式出厂设置：先进入编程模式后，按“896”门禁模式所有的设置回到出厂设置。

(注:恢复门禁模式出厂设置只恢复门禁模式出厂设置，酒店及指纹需要单独初始化操作.系统一体化但互不影响)

- 恢复出厂设置：先进入编程模式后，按“897”所有的设置回到出厂设置。

(注:所有设置回到出厂设置)